## Slide 1: 一台来自华中科技大学的人形机器人
姓名：仲绍珺
华中科技大学
机械科学与工程学院

## Slide 2
Overview
RearView
FrontView
SideView

## Slide 3
Overview
Total height:1.7m
Total weight:80kg
Max load(hands):8kg
3-DOF neck
Central IMU
Knee joint
2-DOF Ankle joint

## Slide 4
Neck-platform
3-DOF
Tare：2kg
Max load：3kg
Range of motion：40°per DOF
Universal platform for multi-sensor

## Slide 5
Central IMU
9-DOF
The only sensor for gait planning
（algorithm involved：MPC+WBC/ RL）

## Slide 6
Knee joint
Four-bar linkage：Smooth the output curve
Actuator output force：8KN
Range of motion：100°

## Slide 7
Ankle joint
2-DOF
Range of motion：
-15°~15°in pitch
-10°~10°in roll
Actuator output torque：35NM（each）

## Slide 8
Control system

## Slide 9
Thank you for listening